BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ACORD 500 SC

- AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE

1.1	Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Kereskedelmi név: 				Azonosítási szám:

Acord 500 SC					48249/2000.

Összegképlet:					CAS: [26225-79-6]

Etofumezát: (C13H18O5S)				EEC No.: [247-525-3]

Relatív molekulatömeg: 286,3

1.2	A társaság vagy vállalat azonosítása:

Cím:			Arysta LifeScience Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel: (36-1)-335-2100

### Fax: (36-1)-335-2103

1.3	Vészhelyzet információ:

Tel: (36-1)-335-2100

#### Fax: : (36-1)-335-2103

1.4	Gyártó: 		AgroDan A/S

Gl. Postvej 11

### DK-6720 Fano

Denmark

Tel.: +45-76 66 03  00

- ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRE

  - Alkotóelemek jellege és koncentrációja: Etofumezát: 500 g/lit.

2.2 	Információk az összetevőkre:

## Veszélyes anyagok   (%)                Szimbólumok          R-mondatok

Trialkilfoszfát	   1-10  		[Xn] 			R22

EINECS: 204-800-2		CAS: 126-73-8

Etofumezát (ISO)    30-50		 [N] 		        R51/53

EINECS: 247-525-3		CAS: 26225-79-6

- A VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

  - A környezetre: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

- ELSŐSGÉLYNYÚJTÁS

  - Tünetek és hatások:

Belégzés: Irritálhatja a nyálkahártyát, fejfájást okozhat.

Bőr: Nem okoz elváltozást.

Szem: Irritálhatja a szemet és kipirosodhat.

  - Elsősegélynyújtás:

Belégzés: Vigyük a sérültet friss levegőre!

Bőr: Az érintett bőrfelületet bő, szappanos vízzel azonnal mossuk le! Keressük fel az orvost!

Szem: Bő vízzel azonnal, legalább 15 percig öblítsük!

Lenyelés: A szájat vízzel öblítsük ki! Ne hánytassuk a beteget! Keressük fel az orvost!

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

  - Alkalmas oltóanyagok: Vízpermet, víz.

  - Veszélyek: Veszélyes.

  - Védőfelszerelés tűzoltóknak: Viseljünk védőruházatot, hogy megelőzzük a bőrrel és szemmel történő érintkezést!

- INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN ANYAGKIJUTÁS ESETÉN

  - Személyi védelemre vonatkozó intézkedések: A tároló edényzetet a lyukas felével felfelé tartsuk, hogy a további kifolyást megakadályzzuk! Megfelelő védőöltözet nélkül ne tegyünk semmiféle lépést! Ld. még a 8. fejezetet!

  - Környezetvédelem:  Akadályozzuk meg, hogy a szer csatornákba, felszíni, illetve felszín alatti vizekbe kerüljön!

  - Szóródás, ömlés: Itassuk fel száraz földdel, vagy homokkal és tegyük szorosan zárható, felcímkézett konténerbe az előírt módon történő ártalmatlanításig!

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

  - Kezelés: Kerüljük a termékkel való közvetlen érintkezést! Kerüljük el, hogy a légtérben por vagy köd alakuljon ki!

  - Tárolás: Hűvös, jól szellőző helyen tároljuk!

  - Alkalmas csomagolóeszköz: Csak az eredeti csomagolóeszközben tárolható.

- AZ EGYÉNI EXPOZÍCIÓ/VÉDELEM ELLENŐRZÉSE

  - Expozíció ellenőrzése: Biztosítsuk a terület megfelelő szellőzteté-sét! Biztosítsuk a helyszínen a Biztonsági adatlap 7. fejezetében felsorolt összes műszaki feltételt!

  - Személyi védelem:

Légutak: Légzőkészülék nem szükséges.

Kéz:  PVC kesztyű.

Szem: Szemüveg vagy arcvédő álarc.

Bőr: Növényvédelmi védőruha.

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

  - Megjelenés: folyadék.

  - Szín: piszkosfehér.

  - Szag: jellegzetes szag.

  - Párolgási mutató: lassú.

  - Oxidációs tulajdonságok: a kémiai szerkezete alapján oxidáció nem várható.

  - Oldhatóság vízben: Minden arányban keverhető.

  - Viszkozitás: viszkózus.

  - Viszkozitási érték: 25-50 másodperc.

  - Relatív sűrűség: 1.12-1.13

  - pH: 8,0 (1%).

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

  - Stabilitás: Normál körülmények között stabil.

  - Kerülendő körülmények: Meleg.

  - Kerülendő anyagok: Savak, oxidáló anyagok.

  - Veszélyes bomlástermékek: Hő hatására mérgező gázokat bocsájt ki.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

  - Akut toxicitás:

ACORD 500 SC:

Orális LD50 patkányon: > 2.000 mg/kg.

SKN GPG 50 % szenzbilizáló.

SKN LD50 patkányon: > 4.000 mg/kg.

SKN rabbit: irritációs index: 0,5.

Veszélyes összetevők:

Trialkilfoszfát:	IHL LC50 patkányon: 4,2 mg/l/4 óra

Orális LD50 patkányon: 1.550 mg/kg

Etofumezát (ISO):	Orális LD50 egéren: > 1.600 mg/kg

Orális LD50 patkányon: 1.130 mg/kg

SKN LD50 patkányon: 1.440 mg/kg.

- ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

  - Mobilitás: Könnyen felszívódik a talajba.

  - Perzisztencia és lebontahtóság: Biológiailag lebontható.

  - Bioakkumulációs potenciál: Nincs.

- AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

  - Ártalmatlanítás: D10 - a termőföldön történő elégetés.

  - A csomagolóeszköz ártalmatlanítása: Szakosodott vállalattal össze kell gyűjtetni.

A veszélyes növényvédő szer göngyölegek kezelésére vonatkozó felhasználói kötelezettségek betartása mellett a hulladékbegyűjtést és hulladékkezelést a CSEBER Kht.-n keresztül intézzük.

- A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

  - Név: Acord 500 SC           			UN No.: 3082

Környezetre veszélyes, folyékony anyag m.n.n. (etofumezát technikai)

  - ADR/RID: Osztály: 9		Csomagolási csoport: III.		  Osztályozási kód: M6

### Címke: 9		 		Veszély ID No: 90

  - IMDG/IMO: Osztály: 9		Csomagolási csoport: III.

EmS: F-A,S-F

Tengervízszennyezés: Nem	Címke: 9

  - ICAO/IATA: Osztály: 9		Csomagolási csoport: III.

Címke: 9

### Csomagolási előírás: 914		Egyéb veszély: Nincs.

- AZ ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  - EU címke: Veszélyjel:

##### N

környezeti veszély

  - Kockázati mondatok:

R51/53 – Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

  - Biztonsági mondatok:

S2 - Gyerekek kezébe nem kerülhet.

S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni (Biztonsági adatlap).

15.4	Megjegyzés: A fent megadott információ csak a Biztonsági adatlapban leírt, a termék speciális kezelésének elsődleges szabályozását tartalmazza. Felhívjuk a felhasználó figyelmét az egyéb lehetséges készültségre, amely a fenti szabályokat kiegészítheti. Figyeljünk minden hozzáférhető nemzetközi és helyi szabályozásra!

- EGYÉB ADATOK

  - Forrás: AgroDan A/S, Biztonságtechnikai Osztály (United Phosphorus Ltd.)

Kiadva: 2004. február 1. – Felülvizsgálat száma: 1

  - Egyéb tájékoztatás: A 2. fejezetben a formázási összetevők R-mondatainak magyarázatát ld. az alábbiakban:

R22 – Lenyelve ártalmas.

R51/53 – Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Megjegyzés: A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, ám nem teljes, és csak mint általános útmutató használható. A vállalat nem vállal semmiféle jogi kötelezettséget a kezeléséből származó, illetve egyéb termékkel való érintkezéséből keletkező bármiféle kárért.

Dátum: 2006. január 2.